ЛОГОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА

ЛОГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАЛАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

Заседание – 42

# От  02 июня   2014   г. №  205

Об утверждении генерального плана и установлении границ населенных пунктов  Логовского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области

В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 24 Федерального закона от 29.12.2004г. №190-ФЗ Градостроительный кодекс Российской Федерации, Постановлением «О результатах публичных слушаний по проекту генерального плана Логовского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области» от  30 декабря 2013 г. № 120, на основании Постановления Правительства Волгоградской области от 17 января .2014 г. № 20-п «О согласовании проектов генеральных планов муниципальных образований Волгоградской области», руководствуясь Уставом Логовского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области,

Логовская сельская Дума
РЕШИЛА:

- Утвердить, прилагаемый генерального плана Логовского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области.

- Установить границы населенных пунктов х. Логовский, п. Дальний, х. Первомайский, входящих в состав Логовского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области.

- Разместить, утвержденный генеральный план Логовского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области в Федеральной государственной системе территориального планирования Российской Федерации (http://fgis.minregion.ru).

- Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародования (опубликования).

- Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу Логовского  сельского поселения.

Председатель

Логовской сельской Думы                                                         А.В.Братухин

Приложение

к решению Логовской сельской Думы

Логовского сельского поселения

Калачевского муниципального района

Волгоградской области

От 02 июня  2014 г. № 205

Генеральный план Логовского сельского поселения

Калачевского муниципального района Волгоградской области

- Положение о территориальном планировании генерального плана

Логовского сельского поселения Калачевского муниципального района

Волгоградской области

1. Сведения о планируемых для размещения объектах местного значения.

Внешняя транспортная связь и далее будет обеспечиваться региональной автомобильными дорогами 18 ОП МЗ 18Н-42 "Октябрьский (Калачевский район) - Шебалино", 18 ОП МЗ 18Н-42-7 подъезд от автомобильной дороги "Октябрьский (Калачевский район) - Шебалино" к х. Логовский.

Планируемый уровень автомобилизации в поселке принимается в соответствии с Постановлением главы администрации Волгоградской области от 5 сентября 2007 года № 1574 - 355 единиц на 1000 жителей, из них 300 единиц в частной собственности. Таким образом, парк автомобилей к 2033 году должен составлять – 807 автомобилей, 682 автомобилей в частной собственности.

При планируемом расширении территории транспортная сеть не предполагает включение в транспортный поток маршрутного муниципального транспорта (для обеспечения наименьшего временного показателя для достижения  мест приложения труда и обслуживания, социально значимых объектов, мест отдыха).

Состояние объектов улично-дорожной сети (улиц и дорог) в целом можно назвать удовлетворительным, но качество их покрытий из года в год ухудшается, а темпы их ремонта низки. Требуется проведение реконструктивных мероприятий. Особенно в индивидуальной жилой застройке остро требуется реконструкция и ремонт участков существующей улично-дорожной сети.

Совершенствование улично-дорожной сети предусматривает в первую очередь:

- реконструкцию и ремонт существующих дорог и улиц, которые в настоящее время имеют высокую степень износа или отсутствие твердого покрытия, но обеспечивают достаточную пропускную способность транспорта;

- постройку и ввод в действие новых объектов улично-дорожной сети  для совершенствования транспортного обслуживания населения и предприятий на вновь застраиваемых территориях.

Улично-дорожная сеть сохраняется прямоугольного вида и определяет квартальный тип деления территории.

Планируется обновление существующих грунтовых дорог на севере.

Планирование строительства и реконструкции улиц и дорог выполняют по этапам. Категории улиц и дорог поселка установлены в соответствии со СП 42.13330.2011 и СНиП 2.05.02-85.

Расчётные параметры улиц и дорог

| Категория дороги (улицы) | Ширина в красных линиях (земляного полотна), м | Ширина проезжей части, м | Число полос движения | Расчётная скорость движения, км/ч | Ширина тротуара (обочин), м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поселковая дорога | 20 | 7 | 2 | 60 | - |
| Главная улица | 20 | 7 | 2 | 40 | 1,5-2,25 |
| Основная улица в жилой застройке | 15 | 6 | 2 | 40 | 1-1,5 |
| Второстепенная улица в жилой застройке | 10 | 5,5 | 2 | 30 | 1 |

В соответствии со СП 42.13330.2011  инженерные сети следует размещать преимущественно в пределах поперечных профилей улиц и дорог: в разделительных полосах - тепловые сети, водопровод, газопровод, хозяйственную и дождевую канализацию. На полосе между красной линией и линией застройки следует размещать газовые низкого давления и кабельные сети (силовые, связи, сигнализации и диспетчеризации). Совместная прокладка газо- и трубопроводов, транспортирующих легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, с кабельными линиями не допускается.

. 	Предполагается сформировать дорожно-транспортную сеть свободного (смешанного)  типа. Улично-дорожная сеть задумана в виде непрерывной системы с учетом зон функционального назначения улиц, перспективной интенсивности транспортного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки. Мероприятия по формированию транспортной сети определены с целью:

- создания условий для осуществления перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования на социально значимых маршрутах

- повышения доступности транспортных услуг населения

- обеспечения безопасности дорожного движения

- повышения конкурентоспособности сети автомобильных дорог Волгоградской области для реализации ее транзитного потенциала;

- развитие дорог местного значения

- снижения экологической нагрузки на окружающую среду.

В целом прямоугольная основа транспортно-планировочной сети сохраняется. Сеть развивается за счет строительства связывающих дорог между поселком и обслуживающими поселок объектами и зонами, личными подсобными хозяйствами, обеспечивая их функционирование. При развитии улично-дорожной сети за основу принята исторически сложившаяся система улиц с учетом их дальнейшего благоустройства. Реконструкция участков существующих жилых улиц местного значения не планируется и не требуется проектной проработки изменений параметров улиц и дорог.

Запланировано обеспечение транспортного обслуживания планируемой южной промышленной зоны. Её улично-дорожная сеть является продолжением поселковой. Для планируемых улиц общепоселкового значения, проходящих по производственным территориям, также требуется выполнение проектных работ в соответствии нормативным требованиям, предъявляемым к поселковым улицам.

По направлениям с интенсивным движением предлагается асфальтовое покрытие дорог. Для основных улиц, связывающих жилые кварталы с производственной территорией, предлагается использовать усовершенствованные виды покрытий: цементобетонные, асфальтобетонные и типа асфальтобетона, из щебня и гравия, обработанных органическими и вяжущими материалами.

Объекты коммунально-бытового назначения.

Жилищно-коммунальное хозяйство в поселении продолжает оставаться неразвитым. В поселении планируется размещение, модернизация и реконструкция действующих инженерно-технических комплексов (водохозяйственного, энергетического, связи), устаревших инженерных коммуникаций.

# Водохозяйственный комплекс включает в себя объекты водоснабжения и водоотведения сточных вод.

# Энергетический комплекс включает объекты тепло, электро-  и газоснабжения.

# Связь включает объекты телефонной, мобильной, телевизионной, радиопередающей связи.

# Водоснабжение.

Схемой территориального планирования Калачевского муниципального района Волгоградской области (разработчик – ООО «Волга-Дизайн») для снабжения водой потребителей Логовского сельского поселения предлагается устройство группового водовода (Калачевский групповой водопровод) от водозабора поверхностных вод.

Настоящим генеральным планом предлагается устройство дополнительных альтернативных источников водоснабжения. А именно, использование подземных вод для снабжения потребителей водой питьевого качества.

Проектируемые сети водоснабжения предусматривать преимущественно кольцевыми.

На проектируемой сети хозяйственно-питьевого водоснабжения предусматриваются пожарные гидранты вдоль автомобильных дорог. Расстояние между которыми определяется из расчета обеспечения пожаротушения любого, обслуживаемого данной сетью здания не менее чем от двух гидрантов.

Для улучшения качества воды, подаваемой потребителю, рекомендуется устройство станции водоподготовки с обязательным включением в состав сооружения установок для осветления, обеззараживания, снижения общей минерализации и умягчения воды

Опыт эксплуатации водозаборов подземных вод показывает, что их  производительность может существенно снижаться во времени. Одной из причин этого явления могут быть различные виды кольматажа фильтров и прифильтровых зон скважин. Для увеличения срока их службы возникает необходимость проведения мероприятий по декольматации и восстановлению производительности водозаборов.
	Для выявления целесообразности восстановительных работ и периодичности их проведения на водозаборных скважинах необходимо в процессе эксплуатации выполнить опробование скважин для оценки роста их сопротивления и снижения удельной производительности в результате кольматации и сопоставления полученных текущих величин с первоначальными.

Нормы хозяйственно-питьевого водопотребления приняты в соответствии с  СП 31.13330.2010 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Удельное суточное водопотребление на одного жителя включает расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях. Расход воды по промышленным предприятиям, в связи с отсутствием официальных данных принят ориентировочно в размере 20% от суммарного расхода на хозяйственно-питьевые нужды. Неучтенные расходы  приняты в размере 10% от суммарного расхода на хозяйственно-питьевые нужды. Этот расход может включать объем воды необходимый для содержания домашних животных, официальные данных о поголовье которых отсутствуют.

Расчетный расход на хозяйственно-питьевые нужды составит:

Расход воды на наружное пожаротушение поселка принят в соответствии с СП 8.13130.2009 табл. 1 и составляет 1 пожар 10 л/сек. Расчетная продолжительность пожара – 3 часа. Расход воды на внутреннее пожаротушение составляет 2 струи по 2,5 л/сек. Противопожарный запас равен:

Расчетный расход воды на тушение пожара должен быть обеспечен при наибольшем расходе воды на хоз-питьевые нужды.

Максимальный срок восстановления пожарного объема воды должен быть не более 72 часов.

Расход воды для полива зеленых насаждений общего пользования, усовершенствованных покрытий проездов и площадей, посадок на приусадебных участках  принят согласно СП 31.13330.2010 «Водоснабжение. Наружные сети и соруже-ния» табл.3 прим.1,2. В связи с отсутствием официальных данных о площадях по видам благоустройства, среднесуточное потребление воды на поливку принято в расчете на одного жителя 90 л/сут. Полив производится ежедневно в период с мая по сентябрь (153 дня в году). И составляет в течении сезона:

Для снабжения потребителей поливной водой необходимо строительство поливочного водопровода.

| Водопотребление х. Логовский |
| --- |
| № п∕п | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Расход на единицу потребителя, м3/сут | Общее водопот-ребление м3/сут |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | Сельский населенный пункт | 1 житель | 3212 | 0,16 | 513,92 |
| 2 | Промышленные предприятия | 20% от общего водопотребления |  | 102,78 |
| 3 | Неучтенные расходы (содержание домашних животных) | 10% от общего водопотребления |  | 51,392 |
|  | ВСЕГО: |  |  |  | 668,10 |
|  | Полив территории | 1 чел | 3212 | 0,09 | 289,08 |
|  | Пожаротушение | наружное | 1 | 10 л/с время 3ч | 162 м3 |
|  |  | внутреннее | 1 | 2 струи по 2,5л/с |  |
| Примечание 1. Расход воды по промышленным предприятиям, в связи с отсутствием официальных данных принят ориентировочно в размере 20% от суммарного расхода на хозяйственно-питьевые нужды. |
| Примечание 2. Неучтенные расходы приняты в размере 10% от суммарного расхода на хозяйственно-питьевые нужды. Этот расход может включать объем воды необходимый для содержания домашних животных, официальные данных о поголовье которых отсутствуют |

Приведенные в настоящем разделе данные по количеству водопотребителей, расходам питьевой воды на хозяйственно-питьевые нужды, полив населенных пунктов подлежат уточнению на последующих этапах проектирования, при этом выбор водоисточника и подачу воды на полив (совместно или раздельно) принять на основании техно-экономических расчетов.

# Водоотведение

Данным проектом предусматривается устройство централизованной системы водоотведения. Сточные воды от жилья и социальных объектов самотеком поступают на канализационную насосную станцию, расположенную в нижней части рельефа, откуда по двум напорным коллекторам подаются на существующие очистные сооружения.

Хозяйственно-бытовые стоки от сельскохозяйственных, промышленных предприятий отводятся на станции предварительной очистки, и затем, насосами перекачиваются в самотечные сети населенного пункта, с последующей очисткой на станции биологической очистки.

Нормы водоотведения бытовых сточных вод проектируемой застройки принимаются равными расчетному удельному среднесуточному водопотреблению согласно СП 31.13330 без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

# Планируется прокладка уличных канализационных коллекторов по основным направлениям

Приведенные в настоящем разделе данные подлежат уточнению на последующих этапах проектирования.

# Газоснабжение.

Вопрос газоснабжения поселения решается перспективным планом развития газораспределительных сетей ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград».

Развитие газификации осуществляется согласно плана застройки Калачевского района Волгоградской области.

Ориентировочный расход газа определен по годовым нормам потребления тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение и годовым нормам расхода газа на коммунально-бытовые нужды. Расход природного газа на перспективу составляет 3 240,386 тыс.  м3/год

Рекомендуется рассмотреть возможность подключения котельных планируемых к размещению к газопроводам низкого давления.

Данным проектом предусматривается развитие существующей системы газоснабжения сельского поселения с подключением существующих и перспективных потребителей хозяйственно-бытового назначения.

# Теплоснабжение.

Теплоснабжение индивидуальной застройки предусматривается от домовых газовых водонагревателей современного типа. В перспективе прогнозируется 100%-ый охват населения природным газом.

Централизованным теплоснабжением рекомендуется обеспечить здания культурно-бытового назначения, детские сады, школы, лечебные учреждения. Централизованное горячее водоснабжение рекомендуется предусмотреть для зданий культурно-бытового назначения, детских садов, школ, лечебных учреждений.

В соответствии с климатическим районированием (СП 131.13330.2012 «Строительная климатология») продолжительность отопительного периода составляет 176 суток, средняя температура за отопительный период -2,3°С.

Ориентировочный расход тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение определен в соответствии со СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» и СП 41-104-2000 (с попр. 2001) «Проектирование автономных источников теплоснабжения».

Годовой расход тепла составит:

Размещение котельных, внеквартальных тепловых сетей будет уточняться на последующих стадиях проектирования.

# Электроснабжение.

Данным проектом предусматривается развитие существующей схемы электроснабжения х.Логовский. Для снабжения электроэнергией социальных, коммунальных и производственных объектов предлагаемых к размещению и повышения надежности существующей схемы электроснабжения предлагается устройство дополнительно 4 трансформаторных подстанций 10/0,4 кв.

Расчет электрических нагрузок выполнен по нормативным данным, принятым в соответствии с РД 34.20.185-94(изм.1999) «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».

Потребная мощность составляет 6 970,04 тыс. кВт(ч/год

Распределение электроэнергии по потребителям на проектируемой территории будет осуществляться на напряжении 10 кВ воздушным способом по петлевой схеме, при  которой линии связаны посредством перемычек, что позволяет в случае необходимости переключить полностью или частично любую линию на питание от смежной линии с помощью выключателя.

# Трансформаторные подстанции для проектируемых объектов рекомендуется применять преимущественно комплектные закрытого типа. Мощность и количество трансформаторов определяется непосредственно при проектировании.

Дождевая канализация.

В целях повышения общего уровня благоустройства вновь планируемых территорий, создания необходимых условий работы автодорог и в соответствии с санитарными нормами предусмотрен организованный отвод поверхностного стока путем проведения вертикальной планировки и устройство сети водостоков и дождевой канализации проектируемых участков. Предлагается создать смешанную систему водоотвода. От жилой застройки и иных территорий стоки будут отводиться с помощью наземной сети канав, лотков, кюветов, а вдоль основной дорожной магистрали с помощью подземной системы трубопроводов.

Предлагается очистка дождевых стоков на очистных сооружениях бытовой канализации.

Трассировка сети, а также решения о составе сооружений дождевой канализации будет приниматься на последующих стадиях проектирования.

Объекты социально-культурного назначения

Дошкольные учреждения

Документы территориального планирования Волгоградской области и муниципального района не содержат предложений относительно размещения учреждений соответствующего уровня. На момент разработки Генерального плана в районных документах развития в поселении не запланировано к строительству детских дошкольных учреждений.

Определена потребность в учреждениях дошкольного воспитания:

2274 чел. х 0,1= 227 детей дошкольного возраста;

227 х 0,4 = 91 ребенок дошкольного возраста обеспечивается местами в сельской местности в соответствии с установленными Правительством нормативами (40 мест на 100 детей).

Очереди в дошкольное учреждение ждут 105 детей. Необходимо дополнительно будет организовать 141 место. Необходимо разместить два новых дошкольных учреждения в хуторе.

Дошкольное учреждение может комплектоваться бассейном при соответствующем увеличении размера земельного участка. Расчет дополнительной потребности в учреждениях дошкольного образования до 2033 года в связи с возможным освоением площадок под комплексную жилую застройку проводится в рамках разработки проектов планировки жилой территории.

Общеобразовательные учреждения

Документы территориального планирования Волгоградской области и муниципального района не содержат предложений относительно размещения в поселении или поблизости аналогичных учреждений соответствующего уровня. На момент разработки Генерального плана в районных документах развития в поселении не запланировано к строительству школьных образовательных учреждений.

Определено количество детей школьного возраста на расчетный срок действия генерального плана:

2274 чел. х 0,1= 227 детей-школьников в возрасте 7 – 17 лет;

227 х 0,4 = 91 рекбенок школьного возраста обеспечивается местами в сельской местности в соответствии с установленными Правительством нормативами (40 мест на 100 детей).

Необходимости в строительстве новых школьных учреждений в хуторе нет.

Расчет потребности в дополнительных учреждениях образования до 2033 года в связи с возможным освоением площадок для комплексной жилой застройки должен предусматриваться в рамках разработки проектов планировок жилой территории.

Внешкольные учреждения.

Документы территориального планирования более высокого уровня, стратегические планы социального и экономического развития региона и района не предлагают размещения новых объектов капитального строительства социальной направленности на территории поселения. Генеральным планом в поселении не запланировано к строительству внешкольных образовательных учреждений.

Специальные образовательные учреждения

В соответствии с имеющимися нормативами не планируется к размещению в поселении среднего специального профессионального технического учебного заведения.

Объекты здравоохранения

О потребности в дополнительных местах на настоящее время информации нет. О наполненности палат в настоящее время информации нет. Однако документы территориального планирования Волгоградской области и муниципального района не содержат предложений относительно размещения в поселении аналогичного учреждения соответствующего уровня. Не запланировано строительство ни одного нового учреждения здравоохранения в поселении.

Расчет потребности учреждений здравоохранения на расчетный срок в поселении:

Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП)

Один ФАП рассчитан на 2 тысячи человек.

Необходимости в строительстве новых учреждений здравоохранения в поселке нет. При необходимости может быть проведена реконструкция ФАП.

Расчет потребности в дополнительных учреждениях здравоохранения – ФАПов до 2033 года в связи с возможным освоением площадок для комплексной жилой застройки предусматривается в рамках разработки проектов планировки территории.

Объекты культуры.

Документы более высокого уровня, стратегические планы социального и экономического развития региона и района не предполагают размещения новых объектов капитального строительства культурно-массовой направленности на территории поселения.

Учреждения культуры на срок действия Генерального плана населенного пункта на 2274 жителей должен стандартно иметь 270-300 зрительских мест, минимальной общей площадью 100 кв.м. на 1000 жителей.

Необходимо размещение клубного учреждения на 300 посадочных мест. Дополнительное размещение и проектирование новых учреждений культуры и искусства проводится в индивидуальном порядке в случае необходимости. Расчет потребности в дополнительных учреждениях культуры до 2033 года в связи с возможным освоением площадок для комплексной жилой застройки предусматривается в рамках разработки проектов планировки территории. Размещение и проектирование учреждений культуры и искусства проводится в индивидуальном порядке в настоящее время.

Объекты физкультуры и спорта.

Одна плоскостная спортивная площадка запланирована к размещению в поселении в схеме территориального планирования муниципального района.

Расчет единовременной пропускной способности спортивных сооружений:

0,2274 х 1 900 = 432 человека.

Расчет минимальных размеров отдельных объектов физкультуры и спорта:

Спортивные залы общего пользования

2 274 х 0,35 = 795 м2

60м2 х 2,274= 136,5 м2 площади пола.

Физкультурно-спортивные плоскостные сооружения.

19,5 га х 0,2274 = 4,43 га территории.

Параметры существующих физкультурно-оздоровительных сооружений в целом соответствуют нормативам. Размещение и проектирование дополнительно плоскостных спортивно-оздоровительных учреждений проводится в индивидуальном порядке.

Объекты торговли и общественного питания.

Объекты розничной торговли, помимо традиционного базирования в центре поселка за последнее десятилетие усилили фактор тяготения в своем размещении к основным улицам и узлам с высокой проходимостью населения. Основными проблемами состояния размещения и функционирования предприятий потребительского рынка являются: низкий уровень организации и архитектурно-планировочных характеристик сложившейся системы рынков и уличной торговли; отсутствие торговых комплексов, рассчитанных на обслуживание автомобилистов; неорганизованность транспортно-пешеходных связей на территориях объектов торговли отсутствие цивилизованных рынков.

Проблема сводится не только к дефициту торгового пространства в поселке. Многие из существующих объектов имеют неудовлетворительное качество, большинство магазинов поселка не отвечают современным технологическим и потребительским требованиям.

Анализ скудных данных о размещении объектов торговли позволяют сделать определенные выводы по обеспеченности населения поселения объектами потребительского рынка. Норматив расчета потребности по поселку торговыми площадями и посадочными местами в учреждениях питания составляют соответственно 91 посадочное место и 682 м2 торговой площади. Населенные пункты поселения имеют обеспеченность торговыми площадями ниже нормативов. При этом сохраняется неравномерность в размещении предприятий торговли в жилых кварталах. Во многих из них ощущается нехватка предприятий мелкой розничной торговли.

В сложившейся ситуации решениями Генерального плана предлагается переход от ступенчатой системы организации объектов потребительского рынка к коммуникационной системе. Она предполагает преимущественное размещение объектов на основных направлениях улично-дорожной сети района не зависимо от их специализации. Получившая распространение в большинстве стран мира эта система отвечает рыночным требованиям размещения инвестиций в объекты потребительского рынка.

Так развитие и размещения сети объектов розничной торговли предусматривает ее формирование в виде единой взаимосвязанной системы торгового обслуживания населения на основе:

-разнообразия структурно-функциональных параметров торговых объектов;

-ориентации каждого отдельного торгового объекта на конкретную зону торгового обслуживания;

- нацеленности на создание полноценной социально - ориентированной рыночной среды.

Развитие сети предприятий массового питания в перспективе должно строиться на расширении многообразия предприятий общественного питания, отвечающего особенностям современного периода и последующей стабилизации рыночных отношений. Повышение доходов населения, увеличение в бюджетах семей расходов на досуг и развлечения вне дома будет способствовать развитию сети массового питания.

Основополагающими принципами такого развития будут следующие:

- развитие сети предприятий общественного питания, опирающихся на индустриальные методы приготовления пищи и доставляющих ее по заказам потребителей (на дом, в офис, учреждения);

- развитие сети общественного питания вдоль автомагистралей, на заправочных станциях, и автовокзалах.

В поселениях система бытового обслуживания населения в перспективе будет представлена предприятиями малого бизнеса – торговли и общественного питания.

Потребность населения в предприятиях торговли может быть удовлетворена за счет разнообразных форм торгового обслуживания, таких как:

- малые торговые предприятия: специализированные и узкоспециализированные;

-  сетевые магазины, находящиеся в радиусе пешеходной доступности и торгующие широким спектром  продовольственных и непродовольственных товаров;

- розничные торговые предприятия, принадлежащие производителю.

Объекты и учреждения общественного питания размещаются в общественно-деловых центрах и зонах.

Необходимо предусмотреть наличие данных объектов при разработке проектов планировки территории и правил землепользования и застройки в составах зонирования и правовом режиме их использования. Однако земельные участки, планируемые к размещению учреждений бытового обслуживания населения, предприниматели выбирают по своему усмотрению, на свой страх и риск в соответствии с коммуникационным принципом их размещения в населенных пунктах.

Объекты бытового обслуживания.

В структуре бытовых услуг наибольшее место занимают услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств, услуги парикмахерские и ритуальные. Перспективное развитие и совершенствование сети предприятий бытового обслуживания должно осуществляться  в следующих направлениях:

- увеличения объема и качества выполнения услуг,

- обеспечение максимальных удобств, при минимальных затратах времени  населения на получение услуг за счет рационального размещения предприятий в системе расселения.

Норматив расчета потребности по поселку посадочными местами в учреждениях питания составляет 16 рабочих мест. В центральной части поселка уровень обеспеченности предприятиями бытового обслуживания превышает эти нормативы. Предприятия местной сети бытового обслуживания должны размещаться в жилой застройке и быть максимально приближены к жителям - приемные пункты ремонта обуви, парикмахерские, химчистки, ателье по ремонту и пошиву одежды. Организация системы бытового обслуживания населения на 2012-2033 г. предусматривает:

- создание головных предприятий бытового обслуживания населения в центрах муниципального района;

- открытие комплексных приемных пунктов в крупных сельских населенных пунктах,

- ремонт помещений комплексных приемных пунктов,

- приобретение автотранспорта для обслуживания сельского населения

-приобретение технологического оборудования для приемных пунктов, швейных мастерских, парикмахерских, ателье по ремонту обуви.

Земельные участки, планируемые к размещению учреждений бытового обслуживания населения, предприниматели и бизнесмены выбирают по своему усмотрению, на свой страх и риск.

Объекты ритуальных услуг.

В соответствии с укрупненными расчетами необходимая мощность (пропускная способность) учреждений ритуального обслуживания населения приведена в таблице. Существующие кладбище предлагается сохранить.

На территории сельского поселения расположено гражданское кладбище.

Рост смертности населения и соответственно рост территорий кладбищ не может продолжаться вечно. Необходимо постепенно и одновременно с традиционными видами захоронения развивать и нетрадиционные (кремацию). На территориях свободных для расширения кладбищ предлагается к размещению крематорий. Планируется предусмотреть свободные территории на перспективу для развития перспективных видов ритуальных услуг. В современных условиях выполненные расчеты следует считать минимальными.

Территории учреждений ритуального обслуживания населения

| Учреждения | Единица измерения | Число | 2013 год | 2023 год | 2033 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Население |
|  |  |  | 2974 | 3093 | 3212 |
| Кладбища (все) | 0,24га | на 1 тыс. чел | 7,5 | 7,5 | 7,5 |

Объекты санитарной очистки территории.

В городском поселении Калач на Дону размещен полигон ТБО (за окружной автомобильной дорогой). По данным СТП муниципального района полигон заполнен на 20%. В соответствии с Федеральным законодательством  сюда запланирована утилизация ТБО с территории поселения или на полигоны других муниципальных районов.

В Генеральном плане предусмотрены возможности для мероприятий по планово-регулярной системе на территории поселения:

1. Сменность и периодичность вывоза отходов.

2. Техническое состояние мусоросборных (контейнерных) площадок.

3. Мойка и дезинфекция мусоросборников.

На территории дачных некоммерческих товариществ как и в населенных пунктах должна быть организована уборка территорий в соответствии с временем года, включающая удаление бытовых отходов. Накопление же металлолома и крупногабаритного мусора (старая мебель, строительный мусор, образующийся при текущем ремонте и т.д.) производится в съемных бункерах - накопителях. Бункеры-накопители расставляют в местах складирования мусора или металлолома. Для вывоза ТБО от жилых зданий, с проезжей части улиц и дорог учреждения ЖКХ поселения обязаны иметь машины специального назначения: мусоровозы, уборочные машины, ассенизационные машины. Расчет количества техники производиться при разработке отраслевых проектов, в зависимости от количества отходов и расстояний перевозки.

Перечень объектов социально-культурного назначения местного значения, планируемых

для размещения и проведения реконструктивных мероприятий.

| №№ пп | наименование | количество мест | населенный пункт | функциональная зона |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дошкольное образовательное учреждение | 141 место | х. Логовский | жилая |
| 2 | Клуб | 300 мест | х. Логовский | общественно-деловая |
| 3 | Спортивно-физкультурный зал | 400 м2 | х. Логовский | общественно-деловая |
| 4 | Спортивные плоскостные сооружения | стадион | х. Логовский | общественно-деловая |

2. Параметры планируемого развития функциональных зон поселка.

Основные параметры развития функциональных зон.

| №№ п.п. | Наименование функциональных зон | Коэффи циент застройки | Плотно сть населе ния, чел/га | Коэффициент плотности застройки | Число автомобилей на расчетные единицы | Территории зеленых насаждений общего пользования, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. |
|  | Жилые, в том числе: -застройка одно, двухквартирными жилыми домами с приусадебными земельными участками. | 0,2 | 20 | 0,4 | 300авто/1000 жит | 3 |
|  | -застройка блокированными жилыми домами. | 0,4 | 150 | 0,8 | 300авто/1000 жит. | 10 |
| 2 |
|  | Общественные центры, в том числе: многофункциональная застройка; специализированная застройка | 1,0 0,8 | 70 - | 3,0 2,4 | 7-10мест/100кв.м. торг. площади 3-5мест/100коек | 8-10 15-20 |
| 3 |
|  | Производственная | 0,8 | - | 2,4 | 7-10мест/100работающих | 25 (с учетом СЗЗ) |
| 4 |
|  | Коммунально-складская | ПП | - | ПП | ПП | 40 |
| 5 |
|  | Объектов жилищно-коммунального хозяйства | 0,6 | - | 1,8 | 7-10мест/100раб | 25(сучетом СЗЗ) |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | Транспортной инфраструктуры | пп | пп | пп | пп | пп |

ПП – устанавливается проектами планировки

- Карты генерального плана Логовского сельского поселения

Калачевского муниципального района Волгоградской области

Настоящий генеральный план Логовского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области содержит следующие карты:

- карту планируемого размещения объектов местного значения (приложение №1);

- карту границ населенных пунктов, входящих в состав поселения (приложение №2);

- карту функциональных зон поселения (приложение №3).

Приложение №1

Карта планируемого размещения объектов местного значения

Приложение №2

Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения

Приложение №3

Карта функциональных зон поселения