## ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ

## ЛОГОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАЛАЧЁВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 4 октября  2013 г.  № 75

Об утверждении муниципальной программы комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

Логовского  сельского поселения

на 2014-2016 годы

Во   исполнение  Федерального  закона   «Об  основах   регулирования  тарифов   организаций   коммунального  комплекса»  от 30.12.2004        № 210-ФЗ, на основании Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также    в    целях  дальнейшего   реформирования, реконструкции, модернизации   коммунального   комплекса Логовского сельского  поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  прилагаемую муниципальную программу  комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  Логовского сельского поселения на 2014-2016 годы.

2. Контроль настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Логовского

сельского поселения:                                                                   О.В. Крутень

ПОДГОТОВИЛ:

Зам.главы Логовского

сельского поселения                                                                                           И.В.Куликова

СОГЛАСОВАНО: с главой Логовского сельского поселения                        О.В.Крутень

РАЗОСЛАНО: в дело – 2 экз., администрации  Калачевского муниципального района, в прокуратуру Калачёвского муниципального района.

Утверждена

Постановлением главы Логовского сельского поселения

от 04.10.2013  №75

Муниципальная программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Логовского сельского поселения  на 2014-2016 годы

## Паспорт Программы

| Наименование программы |  | Муниципальная программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Логовского сельского поселения на 2014-2016 годы |
| --- | --- | --- |
| Основания для разработки Программы |  | федеральные законы: от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации; от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» |
| Заказчик Программы |  | Администрация Логовского сельского поселения |
| Основные разработчики Программы |  | Администрация Логовского сельского поселения |
| Исполнители программы |  | Администрация Логовского сельского поселения |
| Основные цели Программы |  | - обеспечение надежной и стабильной поставки коммунальных ресурсов с использованием энергоэффективных технологий и оборудования; - обеспечение доступной стоимости жилищно-коммунальных услуг нормативного качества; |
| Задачи Программы |  | - комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, повышение надежности и качества предоставляемых услуг; совершенствование финансово-экономических, договорных отношений в жилищно-коммунальном комплексе; исключение аварийных ситуаций на сетях водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения, связанных с большой изношенностью систем. |
| Основные мероприятия программы |  | комплексное развитие систем водоснабжения; комплексное развитие систем водоотведения; комплексное развитие систем теплоснабжения; Основные мероприятия Программы разрабатываются совместно с организациями коммунального комплекса и органами местного самоуправления поселений в целях реконструкции и развития коммунальной инфраструктуры. |
| Сроки реализации Программы |  | 2014-2016годы |
| Механизм реализации Программы |  | Программа реализуется в соответствии с прилагаемыми мероприятиями (приложение к Программе). |

| Ожидаемые результаты реализации Программы |  | - снижение степени износа объектов коммунальной инфраструктуры, повышение надежности их работы; - улучшение экологического состояния окружающей среды; - соответствие параметров качества питьевой воды установленным нормативам Сан Пин; |
| --- | --- | --- |
| Источники финансирования Программы |  | - источники финансирования Программы устанавливаются в соответствии с пунктом 1 ст. 10 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и определяются в дальнейшем в соответствии с инвестиционными программами конкретных организаций коммунального комплекса, а так же за счет средств бюджета Логовского сельского поселения. . |

Описание Программы

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на перспективный период является важнейшим инструментом, обеспечивающим развитие коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышающим качество производимых для потребителей коммунальных услуг, а также способствующим улучшению экологической ситуации на территории муниципального образования.

Программа направлена на осуществление надежного и устойчивого обеспечения потребителей коммунальными услугами надлежащего качества, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков.

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры, в части объектов водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения.

Таким образом, Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Логовского сельского поселения Калачевского муниципального  района Волгоградской области представляет собой увязанный по целям, задачам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования на период 2014 – 2016 гг., а также содержит перспективные мероприятия, сроки, реализации которых могут быть изменены в силу объективных обстоятельств. Основополагающим аспектом Программы является система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Программой определены механизмы реализации основных ее направлений, ожидаемые результаты реализации Программы и потенциальные показатели оценки эффективности мероприятий, включаемых в Программу.

Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие, под которым предполагается обеспечение, повышение уровня жизни и условий проживания населения, рациональное использование всех видов ресурсов, современные методы организации инженерных систем.

Программа направлена на обеспечение потребителей коммунальными услугами надлежащего качества и в необходимом объеме, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения - технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса.

Технико-экономическое обоснование Программы

На сегодняшний день система жилищно-коммунального хозяйства является затратной, из-за большого процента  износа основных фондов организаций ЖКХ, который продолжает, увеличиваться, что снижает надежность и устойчивость систем инженерного оборудования.	Одной из значительных проблем Администрации Логовского сельского поселения является обеспечение населения качественной питьевой водой и в достаточном количестве, решение которой необходимо для сохранения здоровья, улучшения условий деятельности и повышения уровня и качества жизни населения.

Характеристика систем коммунальной инфраструктуры

Логовского сельского поселения

Администрация Логовского сельского поселения содержит на своем балансе следующие объекты коммунальной инфраструктуры

1. Канализационные сети, общей протяженностью 1132,0 м. Местоположение: Волгоградская область, Калачевский район, х. Логовский, Медгородок.

2. Сеть водоснабжения, общей протяженностью – 1305,95 м. Местоположение: Волгоградская область, Калачевский район, х. Логовский, Медгородок.

3. Теплотрасса, общей протяженностью – 1344,15 м. Волгоградская область, Калачевский район, х. Логовский, Медгородок.

4. Скважина, общая глубина 215,0 п.м.

5.Скважина общая глубина 191,0 п.м.

Данные объекты коммунальной инфраструктуры переданы по договору долгосрочной аренды в ООО «КХ Варваровское».

# Характеристики систем водоснабжения

Водопотребителями систем водоснабжения в Логовском сельском поселении являются: 13 многоквартирных домов, 7 индивидуальных домовладений, 4 бюджетных организации.

В настоящее время система водоснабжения не обеспечивает в полном объёме требуемый уровень потребления воды по поселению.

Из-за высокого  содержания солей железа,  происходит ускоренный коррозионный износ насосного оборудования и водопроводной сети по Логовскому сельскому поселению.

Основной материал труб системы водоснабжения Логовского сельского поселения  металл и при значительной протяженности имеют заниженную пропускную способность.

Контроль качества ведется согласно производственной программе контроля качества питьевой воды в соответствии  с нормами Сан ПиН. С филиалом  ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Волгоградской области по Калачевскому, Суровикинскому, Чернышковскому, Клетскому». Периодичность отбора проб бактериологический и химический  анализы - 1 раз в квартал. Радиологический анализ воды производят 1 раз в год.

Таблица 1.  Основные показатели  систем водоснабжения

| Показатель | Ед. изм. | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление воды в год | тыс. куб. м | 185,5 | 186,0 | 186,0 |
| Количество аварий | шт./год. | 5 | 4 | 2 |
| Протяженность сетей | км | 1,305 | 1,305 | 1,305 |
| Протяженность ремонтируемых сетей | км./год | 0,3 | 0,37 | 0,24 |
| Удельный расход ЭЭ на водоснабжение | кВт/куб.м | 0,776 | 0,792 | 0,777 |
| Потери в сетях | % | 18 | 22 | 17 |
| Оснащенность приборами учета | % | 23 | 49 | 79 |
| Собираемость платежей | % | 82 | 79 | 81 |
| Себестоимость услуги водоснабжения | руб./куб.м | 15 | 16,2 | 18,3 |

Таблица 2. Износ элементов сетей водоснабжения

| Наименование элемента | % износа |
| --- | --- |
| Скважины | 84 |
| Водоводы | 79 |
| Водопроводные сети | 69 |

Характеристики систем водоотведения

Система водоотведения х. Логовский представляет собой сеть трубопроводов, канализационную насосную станцию КНС (2013), .  Перекачка сточных  вод от КНС  по напорному коллектору осуществляется на КОС. Мощность очистных сооружений 500 м3/сутки, среднесуточный  расход  сточных  вод  составляет  - 470 м3  в  сутки.)

Таблица 3. Основные показатели  систем водоотведения

| Показатель | Ед. изм. | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Прием сточных вод в год | тыс. куб. м |  |  | 186 |
| Количество аварий | шт./год. |  |  | 16 |
| Протяженность сетей | км |  |  | 12,9 |
| Протяженность ремонтируемых сетей | км./год |  |  | 0,63 |
| Удельный расход ЭЭ | кВт/куб.м |  |  | 0,98 |
| Оснащенность приборами учета | % | - | - | - |
| Собираемость платежей | % |  |  | 83 |
| Себестоимость услуги водоотведения | руб./куб.м |  |  | 24,99 |

Таблица 4. Износ элементов систем водоотведения

| Наименование элемента | % износа |
| --- | --- |
| Самотечный коллектор | 75 |

Характеристики систем теплоснабжения

Система теплоснабжения Логовского сельского поселения состоит из:

- Котельная в металлическом модуле:  год ввода в эксплуатацию 2007_год, установленная мощность7,8-Гкал/час, присоединенная тепловая нагрузка 4,2 Гкал/час, резерв 3,6 Гкал/час, протяженность теплосетей в 2-х трубном исполнении  2,68 км.

- Теплотрасса, общей протяженностью – 1344,15 м. Волгоградская область, Калачевский район, х. Логовский, Медгородок.

Таблица 5 Топливные характеристики котельной

| № п/п | Наименование котельной | Годовое потребление топлива (среднее 2011-13 г.г.), тыс.м³ | Удельный расход топлива, кг³/Гкал | КПД котельной, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная в металлическом модуле в х. Логовский | 1,5 млн | 157 | 91,6 |
|  | Итого |  |  |  |

Таблица 6 Тип прокладки и характеристика изоляции тепловых сетей

| Наименование населенного пункта | Протяженность теплосетей в двухтрубном исполнении, км | Способ прокладки |
| --- | --- | --- |
|  |  | Надземный, км. | Подземный, км |
|  |  | Нет изоляции, км. | Мин. вата, км. | Нет изоляции, км | Мин. вата, км |
| х. Логовский | 2,68 | 0,42 | 0,42 | 0,97 | 0,97 |
| Итого |  |  |  |  |  |

Таблица 7. Сведения о состоянии основных фондов и потерь в сетях в теплоэнергетическом хозяйстве

| Наименование населенного пункта | Основные фонды | в том числе сети |
| --- | --- | --- |
|  | Балансовая стоимость, тыс. руб. | Сумма начисленной амортизации, тыс. руб. | % износа | Балансовая стоимость, тыс. руб. | Сумма начисленной амортизации, тыс. руб. | % износа | % потери |
| х. Логовский | 1452.0 | 1152.0 | 79.3 | 434,8 | - | 78 | 7 |

Приложение к программе

комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры

Логовского сельского

поселения  на 2014-2016 годы

Мероприятия Программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок выполнения | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс.рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| водоснабжение |
| 1. | Проектно сметная документация по установке водонапорной башни | Специализированная организация | 2014 | Администрация Логовского сельского поселения | 90 |
| 2. | Установка водонапорной башни | Специализированная организация | 2016 | Администрация Логовского сельского поселения | 930 |
| 3 | Замена стальной трубы водопровода на ПЭ 80 Ду(63-110) 370м.п. | ООО "КХВ" | 2014 | Администрация Логовского сельского поселения | 100,0 |
| 4 | Ремонт колодцев с отключающей арматурой | ООО "КХВ" | 2014 | Администрация Логовского сельского поселения | 100 |
| 5 | Промывка и ремонт артезианских скважин | Специализированная организация | 2014 | Администрация Логовского сельского поселения | 200 |
| Водоотведение |
| 1 | Ремонт смотровых колодцев | ООО "КХВ" | 2015 | Администрация Логовского сельского поселения | 240 |
| 2 | Промывка самотечного коллектора и удаление иловых накоплений из смотровых колодцев | ООО "КХВ" Специализированная организация | 2015 | Администрация Логовского сельского поселения | 300 |
| 3 | Ремонт теплотрассы | ООО «КХВ» | 2015 | Администрация Логовского сельского поселения | 200 |
| 4 | Ремонт горячего и холодного водоснабжения | ООО «КХВ» | 2015 | Администрация Логовского сельского поселения | 190 |
| Теплоснабжение |
| 1 | Промывка теплообменников системы отопления | ООО "КХВ" | 2014 | Администрация Логовского сельского поселения | 100 |
| 2 | Промывка теплообменников системы горячего водоснабжения | ООО "КХВ" | 2014 | Администрация Логовского сельского поселения | 100,0 |
| 3 | Замена сети ТС и ГВС | ООО "КХВ" | 2014 | Администрация Логовского сельского поселения | 100 |
| 4 | Восстановление изоляции системы теплоснабжения и ГВС | ООО "КХВ" | 2014 | Администрация Логовского сельского поселения | 100 |
| 5 | Замена запорной арматуры на сети ТС и ГВС | ООО "КХВ" | 2014 | Администрация Логовского сельского поселения | 40 |